Załącznik nr 3 do SIWZ

OPIS TECHNICZNY OFEROWANEJ KOPARKO-ŁADOWARKI

| l.p | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | rok produkcji: nie starsza niż z 2006 r., |  |
|  | pojazd wolnobieżny, spełniający wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, |  |
|  | silnik wysokoprężny czterocylindrowy o mocy min. 60 kW, |  |
|  | rodzaj paliwa – olej napędowy, |  |
|  | cztery biegi w przód, cztery w tył, |  |
|  | pojemność skokowa silnika – min. 4000 cm3, |  |
|  | panel kontrolny wyposażony w obrotomierz, wskaźnik temperatury płynu chłodniczego, wskaźnik poziomu paliwa, licznik motogodzin, |  |
|  | liczba przepracowanych motogodzin – max. 4800 mth |  |
|  | zbiornik paliwa – min.150 litrów, |  |
|  | wspomaganie kierownicy, |  |
|  | rozmiar kół przednich - min. 18’’, |  |
|  | rozmiar kół tylnich – min. 26’’, |  |
|  | fabrycznie nowe opony zamontowane na felgach przednich i tylnych koparko-ładowarki, |  |
|  | system hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania, |  |
|  | stabilizatory tylne wysuwane hydraulicznie, |  |
|  | kabina operatora spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS z obrotowym fotelem operatora, |  |
|  | kabina operatora wyposażona w wentylację oraz ogrzewanie, |  |
|  | ciężar roboczy maszyny – max. 8600 kg, |  |
|  | sygnał cofania, |  |
|  | lampa ostrzegawcza tzw. kogut, |  |
|  | klucz do kół, |  |
|  | trójkąt ostrzegawczy, |  |
|  | gaśnica. |  |
| Parametry techniczne oraz osprzęt ładowarkowy koparko–ładowarki |
|  | łyżka ładowarkowa - 1szt.: |  |
|  | wielofunkcyjna (6w1, z zębami) o pojemności – min. 1 m3, dzielona (otwierana), pływająca, szerokość – min. 2000 mm, |  |
|  | widły do palet – 1 kpl., |  |
|  | układ amortyzacji łyżki ładowarkowej, |  |
|  | maksymalna wysokość załadunku za pomocą łyżki – min. 3,10 m |  |
|  | wbudowane szybkozłącze (szybkosprzęg) umożliwiające sprawną wymianę osprzętu, |  |
|  | układ stabilizacji łyżki ładowarkowej, |  |
|  | maksymalny udźwig łyżki ładowarkowej – min. 3000 kg, |  |
|  | sterowanie układem ładowarkowym za pomocą dźwigni. |  |
| Parametry techniczne oraz osprzęt koparkowy koparko – ładowarki |
|  | łyżka koparkowa o szerokości 600 ÷ 650 mm - 1szt., |  |
|  | łyżka skarpowa o szerokości min. 1200 mm - 1szt., |  |
|  | łyżka standardowa o szerokości 200 ÷ 300 mm - 1szt., |  |
|  | instalacja hydrauliczna do młota, |  |
|  | ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe), |  |
|  | maksymalna głębokość kopania z wysuwem – min. 5,0 m, |  |
|  | maksymalna głębokość kopania bez wysuwu – min. 4,0 m, |  |
|  | wbudowane szybkozłącze (szybkosprzęg) umożliwiające sprawną wymianę osprzętu, |  |
|  | sterowanie układem koparkowym za pomocą dźwigni. |  |
| Serwis, gwarancja |
|  | wymagany okres gwarancji min. 6 miesięcy lub 500 mth na silnik, hydraulikę oraz most koparki, |  |
|  | serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewniony w odległości 50 km od siedziby Zamawiającego. |  |
| Dodatkowe wyposażenie koparko-ładowarki |

Załączniki:

- Dokumentacja fotograficzna oferowanej koparko-ładowarki

...................................................

miejscowość, data

..................................................................

czytelny podpis uprawnionego

przedstawiciela Wykonawcy